## Slide 1
뇌파에서 음소를 읽어내기
설계한 요소가 실제로 그 이유로 작동하는가
11개 음소 분류 · 16명 · 61채널 EEG
OpenNeuro ds006104
Notes: 발표 시작. 우리가 만든 것은 정확도 경쟁 모델이 아니라, '왜 이 부품이 있는가'에 답할 수 있는 모델이라는 점을 먼저 말한다.

## Slide 2
한 장 요약
0.306
11음소 정확도
우연 0.091의 3.4배
15 / 15
베이스라인 대비
동일 폴드 전승, p = 2×10⁻⁸
+0.000
선택 편향
미접촉 test셋에서 측정
그런데 이 발표의 내용은 위 숫자가 아니다.
우리가 중요하다고 생각한 요소 — 시간 구조 — 를 모델 안에 직접 넣었고, 그것이 주장한 이유로 작동한다는 것을 같은 차원의 대조군으로 보였다.
Notes: 숫자는 빠르게 넘기고 '메커니즘' 문장에 시간을 쓴다. 11클래스에서 raw 퍼센트는 오해를 만들므로 항상 우연 대비로 말할 것.

## Slide 3
1. 배경
데이터와 과제
자극
음소 하나를 듣는다 (a i e u o s z p b t d)
피험자
16명 × 약 208시행 = 3328
채널
61개, ICA 정제
창
0 ~ 1.0초, 256 Hz
우연 수준
1/11 = 0.091
자극 전 구간이 없다.
그래서 유발반응의 DC 성분이 살아남는 자리가 모델 안에 있어야 한다 — 이것이 설계 전체를 규정한다.
Notes: baseline 보정이 불가능하다는 점을 강조. 뒤에 나오는 '중심화를 하지 않는다'와 '시간 기저 행'이 전부 여기서 나온다.

## Slide 4
1. 배경
왜 어려운가
단일 시행 효과크기
최대 |Cohen d| = 0.98
신호는 실재하지만 잡음이 압도한다
시행을 평균하면
1회 0.550 → 8회 0.585
8배를 모아도 조금 오른다
11클래스 산술
0.6이 되려면 이진 대비가 0.9
우리 최고 이진이 0.650
정확도를 크게 올리는 길은 더 좋은 모델이 아니라 더 많은 데이터다.
그래서 우리는 정확도 대신 '무엇이 신호를 만드는가'를 물었다.
Notes: 여기서 발표의 방향 전환을 선언한다. 성능 경쟁이 아니라 메커니즘 규명이다.

## Slide 5
2. 설계
핵심 문제 — 시간을 요약하면 진다
시행 하나는 61채널 × 256샘플의 시계열이다 (필터를 지나면 14 × 256). 고정 길이 특징으로 바꿔야 하는데, 보통 쓰는 공분산 C = ZZᵀ/T 는 시간에 대해 평균을 내버린다.
"어느 채널이 함께 움직이나"는 남고 "언제"는 사라진다.
시간을 요약으로 소거한 표상들 (11음소)
대역파워 (Welch)
0.106
클래스 개념자
0.099
필터뱅크 Riemannian
0.097
시간-주파수 (STFT)
0.123
전체 궤적 공분산
시간 평균
우리의 답 — 행을 더 쌓고 나서 공분산을 만들면, 공분산 하나 안에 시간 구조가 들어온다.
Notes: 이 슬라이드가 발표의 전환점이다. 문제 정의를 명확히 하고 다음 슬라이드에서 해법을 보인다.

## Slide 6
2. 설계
설계본의 구조
STAGE 2가 이 설계의 핵심이며, 세 단 중 주장한 메커니즘이 통제를 통과한 유일한 부품이다.
Notes: STAGE 1은 신호대잡음 최대화(분모가 잡음). STAGE 2가 본체. STAGE 3은 피험자를 분리하는 게 아니라 섞지 않는 것.

## Slide 7
2. 설계
객체 안에는 무엇이 들어 있나
Z × Z
어느 성분들이 함께 움직이나 — 공간 패턴
Z × Z(t−τ)
지금과 78 ms 전의 관계 — 동역학
Z × φ
각 성분의 파형이 k번째 시계와 얼마나 닮았나 — 시간분해된 유발반응
φ 행은 모든 시행에 대해 똑같은 고정 파형이다. 이것이 시간 순서를 객체 안으로 들여보내는 통로다.
Notes: 실제 데이터로 계산한 행렬이다. 블록 경계선이 14, 28에 있다.

## Slide 8
2. 설계
시계(clock) — φ 행
φ(k, t) = cos(π k t), k = 0 … 7
직교 DCT 기저, unit RMS
Z 를 φ 와 곱해 시간 평균하면 그 성분 파형의 k번째 주파수 성분이 나온다.
K = 7 이면 1.01초 창에서 최고 성분이 약 3.5 Hz — N1/P2 유발복합체의 시간 척도.
Notes: φ가 '추가 특징'이 아니라 SPD 객체의 기하를 바꾸는 물건이라는 점이 중요하다.

## Slide 9
3. 통제
통제 — 시간 구조가 진짜로 일하는가
차원을 똑같이 맞춘 채 시간 구조만 파괴했다.
정확도가 오른 것과 주장한 메커니즘이 작동한 것은 다르다.
차원 효과가 아니고,
아무 행이나 되는 것도 아니고,
시간 척도가 맞아야 한다.
Notes: 막대 위의 점이 폴드별 값이다. 네 대조군 모두 같은 666차원.

## Slide 10
3. 통제
통제 — 시간 척도가 맞아야 한다
행을 늘리기만 하면 좋아지지 않는다.
K를 0에서 23까지 늘리면 정확도가 역 U자를 그린다. 최적 K=7이 만드는 최고 성분 주파수가 유발반응의 시간 척도와 일치한다.
모델이 붙잡은 것이 우리가 붙잡으려던 것과 같다는 뜻이다.
Notes: 용량-반응 곡선은 '많을수록 좋다'가 아니라는 것을 보이는 표준적인 논증이다.

## Slide 11
4. 성적
최고 성능 모델
객체 하나는 T = 236 표본에서 추정되므로 변이 약 40을 넘을 수 없다. 그래서 크게 만들지 않고 밴드로 나눠 여러 개 만든다.
Notes: 이건 설계가 아니라 앙상블이라는 점을 반드시 밝힌다. 두 표현이 서로 다른 정보를 담고 있어서 이기는 것이지, 구조적 근거가 있는 것이 아니다.

## Slide 12
4. 성적
성적
왼쪽: 한 번도 만지지 않은 최종 test셋. 오른쪽: 베이스라인과 동일 폴드에서 짝지어 비교.
Notes: 선택 편향 +0.000은 inner CV가 고를 모델과 실제 최고가 같았다는 뜻이다.

## Slide 13
5. 검증
누수는 없는가
같은 녹음이 양쪽에 들어가지 않게 나눠도,
시간 블록으로 나눠도 성적이 유지된다.
라벨을 섞으면 정확히 우연으로 떨어진다.
필터가 라벨을 쓰는 지도 학습인데도 그렇다 — 모든 적합이 훈련 폴드 안에서만 일어난다는 뜻이다.
Notes: 순열 귀무가 0.088로 우연 0.091에 앉는 것이 가장 강한 증거다.

## Slide 14
5. 검증
모델은 무엇을 보고 있나
오분류가 음성학을 따른다.
모음과 자음이 블록을 이루고, 유성/무성 짝끼리 혼동된다 (s↔z, t↔d, p↔b).
자질 정보는 있으나 음소 정체를 완전히 가르기에는 부족하다.
Notes: 위: 공간 필터를 패턴으로 변환해 그린 것(Haufe et al. 2014). 필터를 그대로 그리면 해석이 틀린다.

## Slide 15
6. 일반화
미학습 피험자에게는 통하지 않는다
0.306은 "그 사람의 보정 데이터가 있을 때"의 값이다.
새로운 사람에게는 0.143 — 어떤 모델로도 동작하지 않고, 딥과 고전이 동률이다.
이유를 측정했다: 피험자들의 판별 방향이 사실상 직교한다 (코사인 0.01, 같은 사람 재현은 0.45).
Notes: 두 숫자를 섞어 쓰지 말 것. 질문이 나오면 이 슬라이드로 돌아온다.

## Slide 16
7. 정직성
우리가 스스로 반증한 것
설계를 대체하려는 두 방향을 모두 시험했다 — 역전파로 학습시키기, 그리고 랜덤 동역학에서 창발시키기. 둘 다 졌다.
리저버는 ρ가 커질수록, 크기를 키울수록 나빠진다. 최적점이 "리저버가 없는 쪽" 모서리에 앉아 있다.
Notes: 대부분의 포스터는 통과한 것만 보여준다. 반증에 숫자와 이유가 붙어 있다는 게 우리 작업의 값이다.

## Slide 17
7. 정직성
통제 감사 — 항목별 집계
4
통과
시간 기저 · 지도 공간 투영 · SNR 분모 · 개인 판독
2
축소
라플라시안 기저 · 접선 기저
6
반증
필터의 피험자/음소 분리 · 비선형 지연 동역학 · 리저버 계보 · τ · 피험자 통합 · 기하 내 연결주의적 창발
라벨 누수도 두 건 잡았다 — 클래스 짝맞춤 대리변수(+0.028 부풀림)와 과거 hyperalignment (0.991 → 0.531).
Notes: 이 표가 발표의 정체성이다. 시간이 없으면 다른 슬라이드를 버리고 이걸 남긴다.

## Slide 18
8. 한계
한계
절대 성능
11클래스 0.306은 실용 근처가 아니다
미학습 피험자
0.14 — 보정 프로토콜을 최적화해도 쓸 만해지지 않는다
학습곡선
아직 상승 중. 이 데이터셋은 사람당 208시행이 끝이다
음향 대 음소
수동 청취 설계에서는 원리적으로 분리할 수 없다
정확도를 더 올리려면 데이터를 바꿔야 한다 — 사람당 시행 수를 늘리거나 상상·발화 과제로 이동.
Notes: 한계를 먼저 말하면 질의응답이 훨씬 편해진다.

## Slide 19
정확도가 오른 것과
주장한 메커니즘이 작동한 것은 다르다.
우리는 부품마다 동일 차원·동일 규모의 대조군을 만들어 그 차이를 측정했다.
Notes: 마무리 문장. 여기서 질문을 받는다.